## Slide 1: Optical Computing – Stand und Perspektiven
Christian Seemann
http://members.fortunecity.com/chrisseemann

## Slide 2: Gliederung
Motivation
Begriffsdefinition & Historie
Stand des Optical Computing
Perspektiven des Optical Computing

## Slide 3: 1. Motivation

## Slide 4: Diskrepanz: heutige Technologien und zukünftige Anforderungen
physikalische Grenzen des Elektrons spürbar
Lösungsansatz: Licht als Träger von Informationen

## Slide 5: Vorteile des Mediums Licht
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Fotonen 0,3 Milliarden m/s
ungestörte Überlagerung von Fotonen verschiedener Frequenzen
Fotonen sind ladungsfrei und produzieren kaum Wärme

## Slide 6: 2. Begriffsdefinition & Historie

## Slide 7: Was ist Optical Computing?
Verwendung optischer Techniken für die Implementierung von IuK-Systemen
Codierung von Informationen als optische Signale
Performanzsteigerung durch Nutzung der Charakteristiken des Mediums Licht
Dynamisch: täglich Neuentwicklungen

## Slide 8: Historie des Optical Computing
1953 MASER
1950
2000
1960 LASER
1970 CD-Prototyp
1975
1981 CD-Standard
1989 opt. Transistor
1996 DVD
1930 Demonstration eines Lichtwellenleiters

## Slide 9: 3. Stand des Optical Computing 3.1. Optische Speichermedien 3.1.1. Einordnung optischer Speichermedien

## Slide 10: Massenspeicher im Vergleich

## Slide 11: Prinzip des Optischen Lesens

## Slide 12: Optische Schreibverfahren (1)
Beschreibung des Verfahrens | Anwendungsgebiet
Irreversible Veränderung der Reflexionseigenschaften eines org. Farbstoffs (Dye) durch Erhitzen mit Laser | Einmalig beschreibbare optische Medien für Kleinserien
Veränderung des Reflexions verhaltens durch Phasen-wechsel von Kristallen | wiederbeschreibbare optische Medien

## Slide 13: Optische Schreibverfahren (2)
Beschreibung des Verfahrens | Anwendungsgebiet
Brennen von Pits in foto-empfindliches Material (Fotolack) mittels Laser | Erstellung eines Glas-masters in der Massen-fertigung von ROMs
Pressen von Pitmustern mittels Pressmatrizen in Polycarbonat | Pressvorgang in der industriellen Massen-fertigung von ROMs

## Slide 14: Optimierungsparameter für optische Speichermedien
Die Laserwellenlänge () und die Numerische Apertur (NA) der Linse
minimal erreichbare Pitgröße: Proportionalität zum Quotienten /NA
Speicherdichte: Proportionalität zu (NA/)²

## Slide 15: Vorteile optischer Speichermedien
Hohe Speicherkapazität
hohe Portabilität durch geringe Größe
berührungslose Lesevorgänge verhindern Medienverschleiß
Unempfindlichkeit gegenüber magnetischen Einflüssen
Gute Langzeitspeichereigenschaften

## Slide 16: Heutige optische Speichermedien
Compact Disc (CD)
DVD
Blue Ray Disc

## Slide 17: 3. Stand des Optical Computing 3.1. Optische Speichermedien 3.1.2. Die Compact Disc (CD)

## Slide 18: CD-Applikationsformate

## Slide 19: CD - Physischen Formate
Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM)
Compact Disc Recordable (CD-R)
Compact Disc Rewritable (CD-RW)

## Slide 20: Physischer Aufbau einer CD-ROM

## Slide 21: Physischer Aufbau einer CD-R

## Slide 22: Physischer Aufbau einer CD-RW

## Slide 23: Haltbarkeit einer CD – keiner weiß es genau
Hersteller behaupten:
  mathematische Modelle und industriegenormte Tests
  CD-R: 70 bis 200 Jahre (je nach Farbstoff)
  CD-RW: 35-70 Jahre
Umgebungstemperatur und UV-Licht
  Verflüchtigung der Inhaltsstoffe des verwendeten Kunststoffs

## Slide 24: 3. Stand des Optical Computing 3.1. Optische Speichermedien 3.1.3. Die DVD

## Slide 25: Die DVD
Multimediale Anwendungen und Filme überfordern die CD
„Digital Video Disc“ ?
„Digital Versatile Disc“ ?
DVD Forum:
  Standardpflege

## Slide 26: CD vs. DVD
Parameter | CD | DVD
Spurabstand (track pitch) | 1,6 m | 0,74 m
Pitgröße | 0,834 m | 0,4 m
Wellenlänge des Lasers () | 780 nm | 635 nm oder 650 nm
Numerische Apertur (NA) | 0,45 | 0,60
Anzahl der Seiten | 1 | Bis zu 2
Anzahl Schichten | 1 | Bis zu 2
Dicke einer Seite | 1,2 mm | 0,6 mm
Dateisystem | ISO 9660 | Universal Disk Format (UDF)

## Slide 27: UDF & Mount Rainier Group
UDF
  Optical Storage Technology Association (OSTA)
  Standarddateiformat für optische Wechselplatten
Mount Rainier Spezifikation
  UDF basierend
  Ziel: Vereinfachung der Benutzung von optischen RW Medien
  Wahrung der Austauschbarkeit von Medien
  Formatierung des Datenträgers im Hintergrund
  Management von defekten Sektoren
  Drag und Drop für Dateien

## Slide 28: Physischer Aufbau einer DVD-ROM

## Slide 29: Applikationsformat DVD-Video
4,7 GB DVD bis zu 133 Minuten Film (720 x 480) mit digitalem Surround Sound bei MPEG-2 Kompression
Mehrere Sprachen in Ton und Untertiteln
verschiedene Bildschirmformate (16:9, 4:3)
Menüs zur Navigation & 9 Kameraperspektiven
Optionaler DVD Region Code
Content Protection System Architecture (CPSA)

## Slide 30: Applikationsformat DVD-Audio
1999 veröffentlicht
Erweiterung von Frequenzbereich & Dynamikfähigkeit
Kompressionsverfahren Meridian Lossless Packing (MLP)
  verlustfreie Kompression
  zwischen 25 und 50 Prozent höhere Spielzeiten
Audiodaten mit Bildern, Text und Videos
DVD-Audio Kopierschutz: Content Protection for Pre-recorded Media (CPPM)

## Slide 31: PCM DVD-Audio vs. PCM CD-Audio
Parameter | PCM DVD-Audio | PCM CD-Audio
Frequenzbereich | 0-96 KHz | 5-20 KHz
Dynamikbereich | 144 DB | 96 DB
Sampling Rate für 2 Kanäle | 44,1, 88,2, 176,4 KHz oder 48, 96, 192 KHz | 44,1 KHz
Mehrkanal Sampling Rate | 44,1 und 88,2 KHz oder 48 und 96 KHz | Nicht unterstützt
Quantisierungslevel | 12, 16, 20 oder 24 Bits | 16 Bits
Max. Spieldauer | 600 min | 80 min

## Slide 32: Etablierte physische DVD Formate
DVD-Read Only Memory (DVD-ROM)
DVD-Recordable (DVD-R) &
DVD+Recordable (DVD+R)
DVD-Random Access Memory (DVD-RAM)
DVD-Re-recordable (DVD-RW) &
DVD+Rewritable (DVD+RW)

## Slide 33: Technischer Vergleich von DVD Medien
Parameter | DVD-R | DVD+R | DVD-RAM | DVD-RW | DVD+RW
Verfügbar seit | 1997 | 2002 | 1998 | 1999 | 2001
Datenspeichernde Schicht | Dye | Dye | Kristall | Kristall | Kristall
Form der Datenspur | Groove + Land PrePit | Groove | Land & Groove | Groove + Land PrePit | Groove
Spurabstand | 0,74 m | 0,74 m | 0,615 m | 0,74 m | 0,74 m
Wiederbeschreibbar-keitszyklen | 0 | 0 | 100000 | 1000 | 1000

## Slide 34: 3. Stand des Optical Computing 3.1. Optische Speichermedien 3.1.4. Die Blue Ray Disc

## Slide 35: Die Blue-Ray Disc
nutzt Phase Change Technologie
1,1 mm Substrat + 0,1 mm Schutzschicht
verwendet blaue Laser ( =405 nm) und hoch präzise Linsen (NA=0,85)
für bis zu 54 GB bei 36 Mbps (später 72 Mbps)
Aufnahme von bis zu 4 Stunden HD-Video mit MPEG2

## Slide 36: 3. Stand des Optical Computing 3.1. Optische Speichermedien 3.1.5. Herstellungskosten und Handelspreise

## Slide 37: DVD Medien Preisentwicklung

## Slide 38: Strassenpreise Okt. 2003
Physisches Format | Speicherkapazität [GB] | Preis Medium [U.S. cent/MB]
DVD-R | 4,7 | 0,05
 | 9,4 | 0,10
DVD+R | 4,7 | 0,05
DVD-RW | 4,7 | 0,07
DVD+RW | 4,7 | 0,08
DVD-RAM | 4,7 | 0,20
 | 5,2 | 0,25
 | 9,4 | 0,17
CD-R | 0,7 | 0,09
CD-RW | 0,7 | 0,13

## Slide 39: Herstellungskosten optischer Wechselmedien

## Slide 40: 3. Stand des Optical Computing 3.2. Lichtwellenleiter in der Netzwerktechnik

## Slide 41: Lichtwellenleiter
Photodiode (LED oder Laser) sendet Lichtimpulse aus
optischer Sensor nimmt die Lichtimpulse wieder auf
Prinzip der Totalreflexion
keine elektromagnetischen Interferenzen: mehr als 160 km
Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)
  mehrere Datenströme gleichzeitig über einen einzelnen Lichtwellenleiter
Kosten:
  Zweifas. Glasfaserkabel (Innen): 1,15 EUR pro Meter
  übrige Netzwerkhardware: sehr teuer
  aber Zukunftssicherheit durch bis zu 40 Gbps

## Slide 42: 4. Perspektiven des Optical Computing 4.1. Optische Speichertechnologien

## Slide 43: Vergleich zukünftiger opt. Speicher-technologien mit der Blue-Ray Disc
Parameter | Blue-Ray D. | PDFD | UDO
Kapazität Medien der initialen Generation [GB] | 23,3 | 23,3 | 30
Max. Geplante Kapazität bis 2007 [GB] | 54 | 100 | 120
Datenübertragungsrate initiale Generation [MB/s] | 4,5 | 9 | 8
Max. Geplante Datenübertragungsrate [MB/s] | 9 | 36 | 18
Geschätzter Preis pro Medium [USD] | 30 | 45 bis 50 | 60
Cartridge | Ja | Ja | Ja

## Slide 44: Holographie - Grundlagen

## Slide 45: Holographie & Digitale Datenspeicherung

## Slide 46: 4. Perspektiven des Optical Computing 4.2. Optische Transistoren und Gatter

## Slide 47: Prinzip eines optischen Transistors

## Slide 48: 4. Perspektiven des Optical Computing 4.3. Optische Prozessoren

## Slide 49: Fotonische Kristalle – Halbleiter für Licht
Frequenz-Bandlücke: keine Ausbreitung von Licht
Konditionen:
  räumlich periodische Variation des Brechungsindexes im Kristall
  räumliche Periode = Wellenlänge des Lichtes
Streuung der Lichtwellen durch:
  Kristallstruktur und Variation des Brechungsindexes
1991 erster fotonischer Kristall: cm-wellenbereich
John 2001 Bandlücke von 1,5 Mikrometer
Industrielle Fertigung: noch 9 bis 10 Jahre

## Slide 50: Danke!